GJW-8.0 轴承涡流加热器

停机。

6、 如果采用时间控制模式，无需再用温度传感器，此时应将温度传感器从工件上取下，以延长传感器的使用寿命。

7、 六、注意事项

1、供电电源的接地线必须良好。

2、主机未放置加热杆前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝。

3、滚珠轴承加热器温度切勿超过 120℃。否则会引起轴承退火。

4、为了提高加热效率，根据工件内孔尺寸选择相应的加热杆时，应尽量选横截面积较大的加热杆。

5、主机必须平整放置切勿侧斜，加热杆与主机端面必须吻合。

6、必须当主机断电后，方可取加热杆中的加热部件。

7、易受磁场影响的物品应远离。如，心脏起博器、助

听器、磁带，磁卡等物品，安全距离为 2 米。

GJW-8.0 轴承涡流加热器

目 录

1、前言

2、特别说明

3、概述

4、技术性能

6、操作说明

7、注意事项

GJW-8.0 轴承涡流加热器

一、前 言

传统方法加热安装轴承

传统的加热方法如油煮、电炉加热、火焰加热等通常存在以下问题：

◆ 费时费力，工作强度大

◆ 破坏轴承本身的润滑状态，容易引发事故

◆ 加热温度过高导致轴承退火

◆ 加热不均匀导致轴承变形损坏

感应式加热器

感应加热器的工作原理为利用交变的电流产生交变的磁场，交变磁场产生涡流从而使金属工件迅速发热。而在感应加热过程中，温度升高的只是被加热工件的金属部分，感应加热器本身和被加热工件的非金属部分并不会发热，所以可以用感应加热器来加热带密封轴承和预润滑轴承。

感应加热器广泛应用于冶金、铁路、油田、机械、电机诸多制造、维修机械过程中的轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器多种环状孔形金属件的加热，使之膨胀，达到过盈装配的目的。

加热轴承的温度

用感应加热器加热轴承时，我们推荐的加热温度是

GJW-8.0 轴承涡流加热器

积的加热杆，将轴承套进加热杆中，也可水平套入立柱加热杆中，将加热杆涂有黄油的面平稳的放置在机器立柱端面（未放置加热杆严禁启动机器）。

3、 温度传感器：将温度传感器吸附在所加热轴承内圈上（时间模式下不需要使用）

5、 如果采用时间控制模式，在开机后只需按下 键即可进入时间控制模式，时间设定值可在9999

秒内任意选定。按▲▼键选择对工件加热时间，选定时间后按 START 键启动加热装置。此种计时方式为倒计时。当加热装置工作到设定时间后有声响提示，并自动停机。（时间、温度设定方法：每按“▲▼”键 1 次，时钟、温度增加或减少 1，按住不动，时钟、温度连续变化。）

4、 按下开始键，启动加热装置对加热工件加热。

5、 当加热装置工作到设定温度值时，该装置自动

GJW-8.0 轴承涡流加热器

工作模式及优势

1、温度控制模式，设定测量范围 0～250℃。

2、时间控制模式，设定测量范围 0 秒~9999 秒。

3、本产品在工作时具有软启动的功能，减小了启动时对器件的冲击，延长使用寿命；断电时采用软停机方式，实现自动去掉工件剩磁的功能。

（二）数码显示及声频提示

1、温度设定，该加热装置预置温度值为 120℃。

2、时间设定可在 0 秒~9999 秒内任意设定。

3、在每个加热周期末有声频信号提示。

4、传感器非正常工作时，该装置有声频信号提示。

五、 操作说明

1、 电源线：将电源线缆正确接入轴承加热器主机，

并接好地线。

2、 感应加热杆：选择能穿进轴承内圈最大横截面

GJW-8.0 轴承涡流加热器

110℃，当轴承温度高于 125℃时会改变轴承材质的结构，加速轴承老化甚至损坏轴承，对于非轴承类闭合金属工件则最高可加热至 300℃左右。

设计方案

为了更好的给您选配、设计轴承加热器，我们需要以下数据：

1、	工件的尺寸

2、	工件的草图

3、	工件的材质

4、	工件的重量

5、	期望加热时间和温度

6、	电压和功率要求

7、	其它要求

GJW-8.0 轴承涡流加热器

二、特别说明

1、产品开箱后，请检查机器主机是否完整，有无托运时碰撞的“硬伤”；参照装箱清单核对配件是否缺漏，有无损坏。如有疑问，请立即与经销商或本公司联系。

2、严禁加热器在未取出包装箱前通电开机验货。

3、严禁空载启动机器。

4、请远离易受磁场影响的物品。如磁卡、磁感应器等。

5、加热器开箱后，电气不接地，不允许开动。

6、本产品切勿超长时间流水线使用，否则会损坏仪器。

7、本产品电器质保期为一年（非人为），可提供有偿维修。

8、如发现说明书中与实物有不符之处，请向我公司批评指正，谢谢！

三、概述

该产品是配合金属件安装之用。利用热胀冷缩原理，

将金属件加热至孔径足以轻松到达轴位，又不对工件、轴造

GJW-8.0 轴承涡流加热器

成任何损伤。

本产品对工件的加热全过程由微电脑控制。安全可靠，效率高，使用方便，并设置了三种工作模式（时间控制模式、温度控制模式和温度保持模式）供操作者选择。

四、技术性能

始终贯彻“客户第一”的宗旨，提供高品质的产品和高质量的服务

GJW-8.0 轴承涡流加热器

使

用

说

明

书

上海徐吉电气有限公司