H A 型 系 列

轴   承   加   热   器

（表控）

使

用

说

明

书

上海徐吉电气有限公司

一、用途

HA系列加热器，主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过盈装配的需要。

二、结构

HA系列加热器由主机及控制箱组合一体安装的一手车上，移动式结构，便于现场施工灵活应用，可拆装的轭铁是直接用手穿套轴承或其它加热工件之用。

功能选择 温控         时控 退磁

控制箱面版图

三、技术参数及性能

| 型号 项目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 定 功 率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA |
| 额 定 电 压 | 220V | 220V | 380V |
| 额 定 电 流 | 10A | 12A | 15A |
| 控 制 方 式 | 时控、温控、手控 | 时控、温控、手控 | 时控、温控、手控 |
| 最高加热温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
| 加热工作 | 内 径 | Φ45-70mm | Φ70-100mm | Φ100-200mm |
|  | 外 径 | 最大Φ250mm | 最大Φ360mm | 最大Φ440mm |
|  | 宽 度 | 110mm | 115mm | 140mm |
| 重 量 | 45kg | 55kg | 80kg |
| 退 磁 效 应 | 残磁≤1.0mT |

四、附轭铁一览表

| 型号 | 轭铁规格 | 尺寸(mm) | 数量 | 适用范围（加热工件内径mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HA-1 | 14 | 30×30 | 1 | Φ45-55 |
|  | 15 | 40×40 | 1 | Φ55-70 |
| HA-2 | 18 | 50×50 | 1 | Φ70-85 |
|  | 19 | 60×60 | 1 | Φ85-100 |
| HA-3 | 22 | 70×70 | 1 | Φ100-115 |
|  | 23 | 80×80 | 1 | Φ115-200 |

备注：加热内径超过200mm的工作，我公司将接受用户预约订货，为你特制大功率加热器。

五、操作程序

1、将轭铁放置在主机的端面上。

2、将插头插入有控制开关的电源插座上。

3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。

4、合上控制开关，此时停止按钮的红色指示灯亮。

5、将功能选择开关拨到手控。

6、按动启动按钮，主机通电，此时绿色指示灯亮，红灯熄灭。

7、检查轭铁对地应无电压。

8、按动停止按钮主机断电，此时恢复红灯亮，绿灯熄灭。

9、根据不同规格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁放在主机的顶端面上，应吻合平整。

10、根据工作的需要，将功能选择开关拨到手控、温控或时控位置上。当选择温控档时，应将温度传感器插入“传感插座”，并将传感器紧贴被加热工件。

11、调节所需的时间（满度240秒）或温度（满度300）。

12、当轴承加热到所需的温度或时间，将会自动关断电源或按一下停止开关。

13、停止加热后随即按动一下退磁按钮，数秒钟当听不到“咝咝”声即可，轭铁向左或向右移动，取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。

14、如果重复使用，不间断地加热轴承，只需要将所加工的轴承再套进轭铁，按一下启动按钮即可。

六、注意事项

1、供电电源的接地线必须良好。

2、主机放置轭铁前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝。

3、滚珠轴承加热器温度切勿超过150℃。否则会引起轴承退火。

4、为了提高加热效率，根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时，应尽量选横截面积较大的轭铁。

5、主机必须平整放置切勿侧斜，轭铁与主机端面须吻合。

6、必须当主机断电后，方可取轭铁中的加热部件。

7、轴承升温时，孔径涨量参照下表。

轴承温升——孔径涨量参照表

8、HA-3型加热器接电系380V单相，使用中请注意。

轴承加热时间——温升参照表

# Text boxes

加热工件

轭铁