轴承齿轮加热器技术规格书

机电矿长：

机电区长：

高阳矿机电区

2015年12月

轴承齿轮加热器

一、设备基本资料

设备名称：轴承齿轮加热器

设备型号：ZJ20K-10

项目编号：2016年专项资金计划（折旧自有资金）第二项设备（矿井设备）中第10小项

数    量：1台

到货时间：2016年5月10日前

供货地点：高阳矿机电区

二、主要技术参数及技术要求

1、功率:80KVA               2、 额定电压:380V

3、额定电流：260A           4、加热工件内径:30-140mm

5、加热工件最大外径:840mm   6、加热工件最大宽度：350mm

7、该设备能满足对轴承、齿轮、连轴节等金属进行加热并且能自动退磁。

8、加热器应为微电脑控制能使加热器自动检测设备故障、自动调整加热器功率、软启动/停机。

9、加热温度和时间可人工进行预先设定。

三、其他

1.供方应负责设备的现场安装及调试。

2.供方应免费对需方人员进行培训，并免费提供详细的培训文件。

3、产品有自主知识产权专利证书；提供销售业绩及用户评比

4、产品必须经国家指定机构检测，带有产品合格证、使用说明书（4套）等资料。

5、产品质量保证期为1年。质保期内免费保修，质保期外终身维修。